## Slide 1
ACT 模型嵌入式推理部署
Pro57 · 初赛进度汇报
SG2002 TPU · RK3588 NPU · QEMU RISC-V CPU 三平台部署
杨宏运 乔正阳 邵志航
2026

## Slide 2
汇报提纲
01
赛题背景与目标
02
整体技术路线
03
任务三：QEMU RISC-V CPU 推理
04
任务一：SG2002 TPU 推理
05
任务二：RK3588 NPU 推理
06
量化策略对比与混合精度探索
07
统一工程架构
08
下一步计划

## Slide 3
01
赛题背景与目标
赛题背景
推动国产操作系统 StarryOS
与前沿具身智能技术 ACT 模型深度融合
在国产化嵌入式平台上部署与优化
模仿学习模型，验证系统对复杂
AI 任务的支持能力
任务一
SG2002 · 256MB · TPU BF16
✅ 已完成
任务二
RK3588 · 4GB · NPU FP16
✅ 已完成
任务三
QEMU · RISC-V · CPU ONNX
✅ 已完成

## Slide 4
02
整体技术路线
PyTorch
模型
▶
ONNX
导出
▶
BF16 量化
cvimodel
▶
FP16 转换
.rknn
▶
CPU 推理
ONNX Runtime
SG2002 TPU
BF16 → cvimodel
交叉编译 act-infer-tpu
SD 卡镜像打包
结果
94.7% · 453ms/帧
RK3588 NPU
FP16 → .rknn
交叉编译 act-infer-rknn
SD 卡镜像打包
结果
99.2% · 909ms/帧
QEMU RISC-V CPU
ONNX Runtime
交叉编译 act-infer-ort
Alpine rootfs
结果
100% · 18.4s/帧

## Slide 5
03
任务三：QEMU RISC-V CPU 推理
ONNX Runtime · RISC-V musl · 350MB RAM
推理规格
语言/目标: Rust · riscv64gc-unknown-linux-musl
推理后端: ONNX Runtime (Alpine apk)
模型: FP32 ONNX · 194 MB · 677 节点
系统: QEMU RISC-V · 350MB · 单核
时间消耗
阶段 | 耗时
模型加载 | 23.97 s
图像预处理 (2帧) | 183 ms
推理合计 (2帧) | 36.87 s
推理/帧 | 18.44 s/帧
内存消耗（MemFree 差值法）
阶段 | 已用内存
模型加载后 | 269 MB
2帧推理后 | 277 MB
峰值 | 277 / 350 MB
运行时 MemAvailable 仍有 85MB 余量
推理正确性
帧 | 转向 | 参考 | 结果
frame_000000 | LEFT | LEFT | ✅
frame_000227 | RIGHT | RIGHT | ✅
转向匹配率 2/2（100%）
最大 left_vel 偏差: 0.000013
最大 right_vel 偏差: 0.000027

## Slide 6
04
任务一：SG2002 TPU 推理
Sophgo CV181x · BF16 · 256MB
模型量化
FP32 ONNX → TPU-MLIR BF16 → cvimodel (~96 MB, 2×)
cv181x · 输入 FP32 · 内部 BF16 · 输出 FP32
BF16 保留动态范围，FFN 层对 INT8 极度敏感
推理程序
act-infer-tpu（Rust）
静态链接 CVI 库 · bindgen FFI
CVI_NN_* · BF16→FP32 后处理
性能数据（666帧全量）
指标 | 数值
总耗时 | 301.40 s
平均帧耗时 | 452.6 ms
最小帧耗时 | 389 ms
最大帧耗时 | 719 ms
峰值内存 | 114 MB
推理正确性
转向匹配率: 631 / 666 (94.7%)
不一致帧: 35 / 666
最大 left_vel: 0.001925
最大 right_vel: 0.001498
35帧不一致均为轮速差 < 0.01 的边界帧
BF16 微小偏差导致方向翻转
⚡ 关键挑战: tgoskits 静态平台崩溃修复 — plat_dyn=true + TPU/ION cfg gate 放开

## Slide 7
05
任务二：RK3588 NPU 推理
OrangePi 5 Plus · FP16 · 4GB RAM
模型转换
FP32 ONNX → convert_fp16 → rknn_compile → .rknn (~97 MB)
权重 FP16 · 输入/输出 FP32 · NPU 硬件 FP16 执行
do_quantization=False (INT8 精度崩至 68%)
推理程序
act-infer-rknn（Rust）
bindgen FFI · rknn_init/run/get_outputs
动态链接 librknnrt.so · aarch64
性能数据（666帧全量）
指标 | 数值
总耗时 | 605.66 s
平均帧耗时 | 909.4 ms
最小/最大 | 896 / 996 ms
峰值内存 | 193 MB
推理正确性
转向匹配率: 661 / 666 (99.2%)
不一致帧: 5 / 666
最大 left_vel: 0.001321
最大 right_vel: 0.001107
5帧不一致均为轮速差极小的边界帧
FP16 精度损失极小，99.2% 匹配率
⚡ 关键挑战: 双 Python venv · DTB 兼容性 · SD卡 IO 瓶颈

## Slide 8
06
量化策略对比
三种策略 · 三个平台 · 精度-体积-速度权衡
量化方案对比
策略 | 平台 | 精度 | 大小 | 压缩比 | 匹配率
BF16 | SG2002 TPU | BF16 | 96 MB | 2.0× | 94.7%
FP16 | RK3588 NPU | FP16 | 97 MB | 2.0× | 99.2%
conv+qkv INT8+FP16 | x86 (VNNI) | INT8+FP16 | 79.5 MB | 2.5× | 98.5%
FP32 (参考) | QEMU CPU | FP32 | 194 MB | 1.0× | 100%
逐类 INT8 敏感度分析
算子类别 | 数量 | 匹配率下降 | 结论
QKV | 32 | -0.90% | 可 INT8 ✅
Conv | 21 | -1.95% | 可 INT8 ✅
Attention 输出投影 | 11 | -2.25% | 保守 FP16 ⚠️
FFN1 (512→3200) | 8 | -5.71% | 必须 FP16 ❌
FFN2 (3200→512) | 8 | -15.47% | 必须 FP16 ❌

## Slide 9
07
统一工程架构
三套推理程序 · 共享流水线 · 统一 Makefile 构建
统一推理流水线
图像: JPEG→RGB→Resize→Normalize
状态: QUANTILES→[-1,1]
动作: FP32→反归一化→转向
统一 CLI 接口
--model / --dir / --stats
--reference (验证)
--track-mem (内存)
统一构建系统
Makefile 编排全流程
Docker 容器隔离
一键命令 make test-qemu
统一内存追踪
MemFree 差值法
后台 10ms 轮询
不依赖 VmSize
验证系统
--reference 指定参考 JSON → 每帧自动对比 → OK/DIFF
SUMMARY: 转向匹配率 · 不一致帧数 · 速度偏差最大值
✅ 三平台共享同一套验证逻辑

## Slide 10
08
下一步计划
板侧混合精度推理
部署混合量化模型到 SG2002 TPU / RK3588 NPU
TPU-MLIR 混合量化编译
ONNX 侧量化 → RKNN 直转
更小模型 + 更快推理
性能优化
速度提升 + 内存优化 + IO 流水线
算子融合、内存复用
异步预加载、双缓冲
QEMU 自定义图优化
精度提升
SG2002 BF16 校准 + 端到端验证
分析 35 帧边界误判原因
改进校准数据集覆盖
TPU/NPU 混合精度复现

## Slide 11
感谢聆听
Pro57 · ACT 模型嵌入式推理部署
SG2002 TPU · RK3588 NPU · QEMU RISC-V CPU
杨宏运 乔正阳 邵志航